Einkaufsliste für Hafenmodul

12x Einschlagmuttern M8

12x Mutter M8 verzinkt

12x Schlossschraube M8 x 30

30x Holzschraube 3,5x30

Holzleim

Eze Kote( zum Versiegeln)

Farben: RAL 7030 Steingrau  (Deck) , RAL 7013 Braungrau  (Seiten)2K Acryllack, gestrichen oder gewalzt( Bezug über z.B. Stahlgruber)

Auftriebskörper: Styrodurplatte 4 cm, wird nur geklemmt.

Holzsorte: Mehrschichtig verleimtes Sperrholz

Grundplatte für 80er Modul: 78cm x 28cm x 1,2cm

Seitenteile lange Seite:           78cm x 10 cm x 1,0 cm   (2x)

Seitenteile kurze Seite:            30 cm x 10 cm x 1,0cm   ( 2x)

Grundplatte für 100er Modul: 98cm x 28cm x 1,2cm

Seitenteile lange Seite:           98cm x 10 cm x 1,0 cm   (2x)

Seitenteile kurze Seite:            30 cm x 10 cm x 1,0cm   ( 2x)

Grundplatte für 120er Modul: 118cm x 28cm x 1,2cm

Seitenteile lange Seite:          118cm x 10 cm x 1,0 cm   (2x)

Seitenteile kurze Seite:            30 cm x 10 cm x 1,0cm   ( 2x)

Gestaltung der Oberfläche: Je nach Belieben, Maßstab 1:20 bis 1:32

Beleuchtung(optional): Bezug von Lampenbausätze über Wolpis/ München